Состав проекта

| № тома | Обозначение | Содержание томов | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Основная (утверждаемая) часть проекта планировки территории |
| Том 1 | ПЗ | Пояснительная записка |  |
| Том 2 | ПП | Чертежи: 1. Планировка территории совмещенная с планом красных линий (основной черетеж) М1:2000 |  |
|  |  | 2. Схема инженерных сетей и сооружений (сводных план) М1:2000 |  |
| Материалы по обоснованию проекта планировки территории |
|  |  | Чертежи: 1. Схема расположения элемента планировочной структуры |  |
|  |  | 2. Схема использования территории в период подготовки проекта межевания территории М1:2000 |  |
|  |  | 3. Схема организации улично-дорожной сети, совмещенная с поперечными профилями улиц и магистралей М1:2000 |  |
|  |  | 4. Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории М 1:2000 |  |

Авторский коллектив проекта планировки земельного участка с кадастровым номером 53:11:0100201:18, д. Фарафоново Борковского С.П., Новгородского района, Новгородской области :

| Разделы проекта, специальности | Ф.И.О. |
| --- | --- |
| Архитектурная часть: Главный архитектор проекта архитектор архитектор | Варламова М.В. Калинина М.В. Зубкова Е.А. |
| Инженерная инфраструктура: Главный инженер проекта Руководитель группы ВК Инженер ВК | Мороз А.П. Проничева Т.М. Кунгурова А.М. |
| Главный специалист ЭС | Витоль В.А. |
| Руководитель группы ТГВ Ст. инженер ТГВ | Пухова З.Н. Гашнев С.В. |
| Главный специалист ВП | Грогуль М. В. |

Общая часть

Проект планировки земельного участка с кадастровым номером 53:11:0100201:18, д. Фарафоново Борковского С.П., Новгородского района, Новгородской области выполнен в соответствии с договором № 161 от 17.12.2013 г. и заданием на разработку градостроительной документации  (приложением к договору), а также:

- исходными данными;

- генеральным планом Борковского сельского поселения, Новгородского муниципального района;

- правилами землепользования и застройки Борковского сельского поселения, Новгородского муниципального района;

- Градостроительным кодексом РФ;

- Земельным кодексом РФ;

- Законом Новгородской области от 14 марта 2007г. №57-03 «О регулировании градостроительной деятельности на территории Новгородской области.

Проект планировки территории разработан на основе аэрофотосъемки М 1:10 000 1983 г.

Раздел 9 “Инженерные сети и сооружения” выполнен в соответствии с техническими условиями.(см. исходные данные).

### 1. Эколого-градостроительная ситуация, природно-климатические условия и существующее использование территории. Анализ существующей градостроительной ситуации

Территория проектируемого участка жилой застройки д. Фарафоново Борковского сельского поселения, Новгородского муниципального района расположена в центральной части Борковского СП. Проектируемые участки непосредственно входят в границы д. Фарафоново. Ориентировочно территория проектируемого участка – 33,6 Га.

Проектируемая территория располагается в зоне Ж-1 (Зона смешанной застройки индивидуальными жилыми домами, блокированными жилыми домами и многоквартирными жилыми домами до 3-х этажей). На территории есть силосные недействующие траншеи.

Участок расположен во II В климатическом районе. Господствующие ветры южные и юго-западные. Средняя скорость ветра 3-4 м/сек. Вес снегового покрова 126 кгс/м2. Ветровое давление  23 кгс/м2. Относительная влажность воздуха 82 %. Зона влажности нормальная. Расчетная температура наружного воздуха - минус 27(С. В среднем за год выпадает – 556мм осадков.

Нормативная глубина промерзания суглинистых и глинистых грунтов принимается 1,3м для супесей и мелкозернистых пылеватых песков – 1,5м.

Рельеф участка спокойный. Абсолютные отметки колеблются от 24.0 м до 26.0 м.

В геоморфологическом отношении территория Борковского сельского поселения приурочена к Ильменско-Волховской озерно-ледниковой аккумулятивной равнине со спокойным слабоволнистым рельефом и характеризуется незначительными уклонами.

Проектом планировки предлагается проектирование красных линий для новых участков жилой застройки. Территория участков свободна от застройки. Красные линии на проектируемой территории выполнены с учетом типов жилой застройки.

На данной территории предлагается сформировать новые единицы земельных участков под общественную зону, индивидуальную жилую застройку, парковую зону вдоль р. Дубенка.

2. Градостроительное обоснование архитектурно-планировочных и объемно-пространственных решений проекта

Главным и общим обоснованием принятых проектом планировочных решений является создание спокойной и благоприятной среды жизнедеятельности населения, проживающего в новом жилом районе д. Фарафоново. Кроме этого планировочные решения учитывают и требования допустимой застройки для зоны Ж.-1 (Зона смешанной застройки индивидуальными жилыми домами, блокированными жилыми домами и многоквартирными жилыми домами до 3-х этажей).

Проектом принято решение о максимальном сохранении сложившейся планировочной структуры Борковского поселения с обеспечением компактного размещения и взаимосвязи функциональных зон.

В результате тщательного анализа сложившейся градостроительной ситуации характер и масштаб новой застройки увязывается с существующей застройкой д. Фарафоново.

Для обеспечения необходимого уровня обслуживания населения здесь предусматривается  общественная зона.

Застройка предлагается ндивидуальными жилыми домами в 1-2 этажа.

Проектом предлагается выполнить индивидуальное благоустройство территории общего пользования, которое разнообразит застройку, обогатит архитектурно-художественную ценность жилых кварталов.

В проекте планировки территория вдоль р. Дубенка предусмотрена прогулочная зона с благоустройство,а при въезде на территорию предлагается устройство спортивных, плоскостных сооружений, детских площадок, площадок для отдыха и т.д.

Важнейшими задачами строительства на территории Борковского сельского поселения жилого района  в д. Фарофоново, Новгородского муниципального района являются:

1. Эффективное использование поселковых территорий.

2. Создание высокого уровня комфорта проживания населения.

- Создание оптимальной плотности застройки.

- Использование имеющихся природных возможностей для эффективного озеленения территории.

- Создание сомасштабной застройки ( использование силуэта ).

Основные показатели по проектируемым зданиям показаны в Таблице № 2.1.

ВЕДОМОСТЬ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

Таблица № 2.1.

| Номер по плану | Обозначение типового проекта | Этажность | Количество | Площадь, м2 | Строительный объем, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Здан. и сооружения | квартир | застройка | общая | здания | всего |
|  |  |  |  | здания | всего | здания | всего | здания | всего |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1-147 | Индивидуальный жилой дом | 1-2 | 147 | 147 | 147 | 60,0 | 8820 | 100 | 14700 | 360 | 52920 |
| 148 | ПГБ | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 149 | Очистные сооружения дождевых вод | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 150 | КНС | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 151,152 | ТП | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 153 | Торговый центр | 1 | 1 | - | - | 800 | 800 | 724 | 724 | 4000 | 4000 |
| Итого | 153 | 147 | 147 | 784 | 9544 | 900 | 15500 | 4360 | 56920 |
| Итого по жилой застройки | 147 | 147 | 147 | 60 | 8820 | 100 | 14700 | 360 | 52920 |
| Коэффициент использования территории: для индивидуальных жилых домов – не более 0,67 |

3. Жилая застройка

Жилую застройку предполагается осуществить в 1-2-этажными индивидуальными жилыми домами.

Характеристика жилого фонда

Таблица № 3.1.

| № п.п | Наименование | Общая площадь здания м² | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Индивидуальные 1-2-х этажные жилые дома | 14700 | 100 |
| Итого: | 14700 | 100 |

4. Учреждения и предприятия обслуживания

Расчет учреждений и предприятий обслуживания принят в соответствии со СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (Распоряжения Правительства Российской Федерации от 21.06.2010 г. N 1047-р.

Расчет учреждений культурно-бытового обслуживания населения проектируемой территории жилой застройки д. Фарафоново (735 чел.)

Таблица № 4.1.

| №№ п.п | Наименование учреждений и предприятий | Ед. изм. | Норма на 1000 жителей | Требуемая емкость | Существу- ющие учрежде-ния | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Детские дошкольные учреждения | мест | 100 | 73,5 | - | д. Фарафоново |
| 2. | Общеобразователь ные школы | мест | 180 | 133 | - | д.Фарафоново |
| 3. | Клубные помещения | мест | 80 | 59 | - | Торговый центр (проект.) |
| 4. | Кинотеатр | мест | 25-35 | 26 | - | д. Фарафоново |
| 5. | Библиотека | тыс.ед. хранения Чит. место | 4,5-5 | 4 | - | Торговый центр (проект.) |
| 6. | Магазины продоволь- ственных товаров | м2 | 70 | 52 | - | Торговый центр (проект.) |
| 7. | Магазины непродо-вольственных товаров | м2 | 30 | 22 | - | Торговый центр (проект.) |
| 8. | Рыночный комплекс | м2 тор. пл. | 24-40 | 30 | - | д. Фарафоново |
| 9. | КБО | раб. мест | 2 | 2 | - | Торговый центр (проект.) |
| 10. | Отделение связи IV категории | объект | 1 | 1 | - | Торговый центр (проект.) |
| 11. | Сбербанк | объект | 1 | 1 | - | Торговый центр (проект.) |
| 12. | Столовая-кафе | мест | 8 | 6 | - | Торговый центр (проект.) |
| 13. | Кулинария | м2 | 3 | 2,2 | - | Торговый центр (проект.) |
| 14. | Помещение для культ. массовой работы | м2 на 1000 чел | 50 | 36,8 | - | Торговый центр (проект.) |
| 15. | ЖЭО | объект | 1 | 1 | - | Торговый центр (проект.) |
| 16. | Прачечная самообслуживания | объект | 1 | 1 | - | Торговый центр (проект.) |
| 17. | Аптека | объект | 1 | 1 | - | Торговый центр (проект.) |
| 18. | Спортивные сооружения: -открытые площадки -спортивные залы | га м2 | 0,9 70-80 | 0,7 59 | - - | 0,7-проектируемый участок, 59- д. Фарафоново |
| 19. | Стоянки для личных машин | автомаш. | 1 м/место на 2 кв. | 175 |  | Проектируемый участок |

5. Озеленение и благоустройство открытых пространств публичных территорий

Основой всей системы озеленения является устройство парка вдоль р.Березка и р.Дубенка. Предлагается устройство спортивных, плоскостных сооружений, детских площадок, площадок для отдыха и т.д.

Условия для произрастания растительности на территории района благоприятные.

Местами озеленения также являются:

- приусадебные участки;

- проезды и вновь создаваемые улицы.

Ассортимент деревьев и кустарников - из пород, характерных для Новгородской области: липа, ива, лиственница, сирень, акация, боярышник, фруктовые деревья и кустарники.

Принятое решение будет конкретизировано при рабочем проектировании.

Малые формы, площадки приняты типовыми и индивидуальными.

6. Уличная сеть и организация транспортного обслуживания

По проекту планировки территории нового участка д. Фарафоново предлагается формирование новых улиц жилой застройки:

- ширина проектируемых жилых улиц принята – 25 и 32 м в красных линиях;

7. Мероприятия по созданию безбарьерной среды

для маломобильных групп населения

Обеспечение доступной для инвалидов среды жизнедеятельности предусмотрено в соответствии с Постановлением №18-27/1-4403-15 от 11 ноября 1994г. “О дополнительных мерах по обеспечению жизнедеятельности престарелых и инвалидов при проектировании, строительстве и реконструкции зданий и сооружений” и СНиП 35-01-2001* «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».

Учтены также требования ВСН 62-91 “Проектирование среды жизнедеятельности с учетом потребностей инвалидов и маломобильных групп”, “Рекомендации по проектированию окружающей среды, зданий и сооружений с учетом потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения”, Выпуск 1 “Общие положения”, Выпуск 2 “Градостроительные требования”.

Для обеспечения инвалидов и маломобильных групп населения удобствами передвижения проектом рекомендуется устройство оборудованных пешеходных путей, пандусов, лифтов необходимыми поручнями, ограждениями, приспособлениями и др. (в многоэтажных зданиях, торговых учреждениях, общественных туалетах, местах на автостоянках).

При этом в градостроительном задание на разработку проектов для строительства новых зданий необходимо в обязательном порядке включать мероприятия, обеспечивающие престарелым и инвалидам, пользующимся креслом-коляской, доступность каждого здания и сооружения с соответствующими работами по благоустройству прилегающих территорий.

8. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

Проект территории жилого района д. Фарафоново Борковского сельского поселения Новгородского муниципального района выполнен в соответствии с градостроительным заданием (приложение к контракту от 17.12.2013 ), и в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008г. № 123 Технический регламент «О требованиях пожарной безопасности» и сводами правил.

СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.

Застройка проектируемого участка малоэтажными индивидуальными жилыми домами может быть выполнена из различных материалов: кирпич, дерево, пеноблоки и пр., с соблюдением требуемых противопожарных разрывов.

Застройка общественных зданий также может быть выполнена из различных материалов.

Степень огнестойкости зданий общественного назначения - II. При детальной проработке конфигурации и площадей зданий степень огнестойкости может быть уточнена (при обосновании).

Противопожарные расстояния между жилыми зданиями приняты в соответствии со СНиП 2.07.01-89*.

Наружное пожаротушение зданий предусмотрено от пожарных гидрантов, установленных на кольцевой водопроводной сети.

Пожаротушение смотри в разделе 9.1 Водоснабжение.

9. Инженерные сети и сооружения

9.1. Водоснабжение

Существующее положение

На проектируемой территории имеется скважина с соленой водой (пробурена ранее для фермы КРС) в настоящее время скважина не затампонирована, имеется самоизлив.

Проектное положение

Водоснабжение проектируемой  застройки на земельном участке с кадастровым номером 53:11:0100201:18, д.Фарафоново Борковского С.П., Новгородского р-на, Новгородской обл.  выполнено в соответствии с Техническими условиями № 2060 от 03.06.2013г, выданными МУП «Новгородский водоканал» и предусматривается от кольцевых сетей хозяйственно-питьевого водопровода Великого Новгорода. Минимальный гарантированный напор в существующей  сети в точке  подключения согласно Техническим условиям составляет 28,00 м.

Подача воды питьевого качества на площадку проектируемой застройки  осуществляется по двум водоводам  Ø180х10,7 от РЧВ и НС 3 –го подъёма (напор – 40 м), расположенных около д.Большое Подсонье.

Участок сетей водопровода от В.Новгорода до д.Б.Подсонье включая резервуары чистой воды и насосную станцию третьего подъема необходимо предусмотреть для совместного водоснабжения двух проектируемых жилых массивов в д.Сидорково, проектируемого жилого массива в д.Б.Подсонье, которые предусматриваются по федеральной программа жилищного строительства и проектируемого массива в д.Фарафоново.

Технические данные по водоводам от В.Новгорода, РЧВ и НС-3 уточняются проектом планировки линейного объекта.

Внеплощадочные сети водопровода показаны схематично, их местоположение определяется проектом планировки линейного объекта на сети водоснабжения.

Проект планировки земельного участка с кадастровым номером 53:11:0100201:18  д. Фарафоново предусматривает строительство:

- индивидуальных жилых домов

- магазина

Потребный напор воды в проектируемой кольцевой сети хозяйственно-питьевого водопровода составляет:

- на хозяйственно-питьевые нужды – 34,00м

- при пожаротушении - 34,00м

Расчетные расходы на хозяйственно-питьевые нужды определены согласно требованиям СНиП 2.04.01- и сведены в таблицу № 1

Общее водопотребление по проектируемой застройке составляет: 259,9 /сут.

В том числе:

- на хоз. питьевые нужды – 223,16 /сут;

- на полив – 36,75 /сут;

- наружное и внутреннее  пожаротушение – 108,00/сут.

Расчетные расходы на внутреннее и наружное пожаротушение определены согласно требованиям СП 10.13130.2009 изм.1 и СП 8.13130.2009 изм.1. и приняты:

- расход воды на внутреннее пожаротушение согласно СП 10.13130.2009 изм.1 не предусматривается.

- расход воды на наружное пожаротушение  принят 10л/сек согласно СП 8.13130.2009 изм.1 табл. 1 (число жителей на проектируемой территории не более 1 тыс. чел., застройка зданиями высотой 3 этажа, независимо от степени их огнестойкости).

Расчётное количество пожаров на проектируемой территории д. Фарафоново  при расчётном числе жителей 0,735тыс. чел согласно СП 8.13130.2009 изм. 1 табл. 1 составляет 1 пожар. Продолжительность тушения пожара принята 3 часа согласно СП 8.13130.2009 изм. 1 пункт 6.3.

Трубопроводы хозяйственно-питьевого водопровода на проектируемой территории д. Фарафоново приняты кольцевыми и предусмотрены из полиэтиленовых труб «питьевых» ПЭ-100, SDR17 по ГОСТ 18599-2001.

Для соблюдения противопожарных требований в колодцах на кольцевых сетях предусмотрена установка пожарных гидрантов. Расположение гидрантов принято  не далее 2,50м от проезжей части улиц.

Для защиты железобетонных конструкций колодцев от воздействия грунтов и грунтовых вод проектом предусмотрена их следующая гидроизоляция:

- стыки покрываются ремонтным раствором «Акваизол РР»

- наружная и внутренняя поверхности покрываются гидроизоляцией обмазочной  «Акваизол Г0»

- швы дополнительно обрабатываются эластичной гидроизоляцией «Акваизол Г01к»

Монтаж  хозяйственно-питьевого водопровода предусматривается открытым способом; при необходимости  монтаж сети водопровода производится методом горизонтально направленного бурения.

9.2. Водоотведение

Существующее положение

На площадке, отведённой под застройку, существующих сетей  канализации  нет.

Проектное предложение

Отведение бытовых стоков от  проектируемой  застройки на земельном участке с кадастровым номером 53:11:0100201:18 д. Фарафоново  выполнено в соответствии с Техническими условиями №2060 от 03.06.2013г, выданными МУП «Новгородский водоканал» и предусматривается в централизованную сеть бытовой канализации  Великого Новгорода.

Сети  бытовой канализации  и канализационные сооружения от площадки  застройки до канализационных сетей Великого Новгорода показаны ситуационно на схеме внеплощадочных сетей, их местоположение определяется проектом планировки линейного объекта на сеть канализации.

Внеплощадочная сеть канализации от проектируемой территории предусмотрена напорная с переходом дюкером через р.Березка до колодца-гасителя перед КНС в д.Б.Подсонье и далее совместная напорная сеть от проектируемых массивов в д.Сидорково и Б.Подсонье до канализационных сетей В.Новгорода.

Проект планировки земельного участка с кадастровым номером 53:11:0100201:18 д. Фарафоново  предусматривает строительство:

- индивидуальных жилых домов

- магазина

Расчетные расходы бытовых стоков  определены согласно требованиям СНиП 2.04.01- и сведены в таблицу № 2.

Расход хозяйственно бытовых стоков составляет  213,0  /сут.

Отведение бытовых стоков от потребителей проектируемой застройки принято по самотечным сетям Ø225/200 в приёмный резервуар канализационной насосной станции, расположенной на площадке проектируемой застройки д. Фарафоново.

Для позиций №18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 необходимо предусмотреть насосные установки для сброса стоков в квартальный коллектор.

Производительность канализационной насосной станции  - 25,00м3/час.

Напор, создаваемый насосами -  19,00м.

Количество насосных агрегатов  2 (1 рабочий, 1 резервный)

Глубина подводящего коллектора -4,5м

Бытовые стоки из насосной станции насосами перекачиваются во внеплощадочные сети бытовой канализации.

На площадках проектируемой застройки предусматривается устройство хозяйственно-бытовой канализационной сети Ǿ225/200мм из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб фирмы «ИКАПЛАСТ» ТУ 2248-004-50049230-2006 и из напорных полиэтиленовых труб Ǿ125х7,4  по ГОСТ 18599-2001.

Монтаж бытовой канализации  производится как открытым способом с вертикальным креплением откосов траншей, так и методом горизонтально направленного бурения.

Для эксплуатации сетей на них предусмотрены  колодцы из сборных ж/бетонных элементов.

Для защиты железобетонных конструкций колодцев от воздействия грунтов и грунтовых вод проектом предусмотрена их следующая гидроизоляция:

- стыки покрываются ремонтным раствором «Акваизол РР»

- наружная и внутренняя поверхности покрываются гидроизоляцией обмазочной  «Акваизол Г0»

- швы дополнительно обрабатываются эластичной гидроизоляцией «Акваизол Г01к»

Водопотребление

Таблица № 9.1

| Наименование водопотребителя | Населе-ние тыс. человек | Удельное хоз.питьевое водопотр. на 1 человека ср. сут. (за год) л/сут | Средний суточ-ный расход м3/сут. | Коэффиц. суточной неравномерности | Расчетный суточный расчет м3/сут | ( тах | β тах | Коэффиц. часовой неравно- мерности | Расчет-ный часовой расход м3/час | Расчет-ный секунд-ный расход л/сек. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. Застройка жилыми домами оборудованными водопроводом, канализацией и газовыми водонагревателями | 0,735 | 230 | 169,05 | 1,2 | 202,86 | 1,2 | 2,22 | 2,66 | 22,48 | 6,24 |
| 2.Неучтенные расходы(10%) | - | - | 16,9 | - | 20,3 | - | - | - | 2,25 | 0,62 |
| Итого с неучтенными | - | - | 185,95 | - | 223,16 | - | - | - | 24,73 | 6,86 |
| 3. Полив | 0,735 | 50 | 36,75 | - | 36,75 | - | - | - | - | - |
| Всего с поливом; |  | - | 222,70 | - | 259,9 | - | - | - | 25,85 | 7,49 |

Пожаротушение: внутреннее – не учитывается;

наружнее – 10 л/с

Водоотведение

Таблица № 9.2

| Наименование водопотребителя | Населе-ние тыс. человек | Удельное хоз.питьевое водопотр. на 1 человека ср. сут. (за год) л/сут | Средний суточный расход м3/сут. | Коэффиц. суточной неравномерности | Расчетный суточный расчет м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| д. Большое Подсонье |
| 1. Застройка жилыми домами оборудованными водопроводом, канализацией и газовыми водонагревателями | 0,735 | 230 | 169,05 | 1,2 | 202,86 |
| 4.Неучтенные расходы(5%) |  | - | 8,45 | - | 10,14 |
| Итого с неучтенными | 0,735 | - | 177,5 | - | 213,0 |

9.3. Теплоснабжение

Исходные данные

Параметры наружного воздуха приняты в соответствии с требованиями СНиП 23-01-99 для проектирования отопления и вентиляции tн= -270С.

Средняя температура за отопительный период tср = - 2,30С.

Продолжительность отопительного периода составляет 221 день.

Средняя скорость ветра в период отопительного сезона - 4,6 м/сек.

Существующее положение

Участок свободен от застройки. Отопление жилой застройки в д.Фарафоново – печное и электрическое.

Проектное предложение

Жилые дома коттеджной застройки отапливаются индивидуальными газовыми котлами.

Расходы тепла на нужды отопления, вентиляции и горячего водоснабжения д.Фарафоново

Таблица  № 9.3.1

| № п/п | Вид потребления | Количество часов работы в год | Расход тепла Гкал/час | Годовой расход тепла тыс. Гкал/год | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отопительный период | Неотопительный период |  |  |
|  |  |  | максимально часовой | средне- часовой | максимально часовой | Средне-часовой |  |  |
| Жилые здания |
| 1 | Автономное отопление | 5304 | 2,21 | 1,0 | - | - | 5,3 |  |
| 2 | Автономное горячее водоснабжение | 8760 | 0,5 | 0,21 | 0,32 | 0,13 | 1,75 |  |
|  | Итого |  | 2,71 | 1,21 | 0,32 | 0,13 | 7,05 |  |
| Общественные здания |
| 1 | Автономное отопление | 5304 | 0,11 | 0,05 | - | - | 0,27 |  |
|  | Итого |  | 0,11 | 0,05 | - | - | 0,27 |  |
|  | ВСЕГО |  | 2,82 | 1,26 | 0,32 | 0,13 | 7,32 |  |

## 9.4. Газоснабжение

Существующее положение

Жилые дома в д.Фарафоново снабжаются сжиженным газом в баллонах.

Проектное предложение

Проект планировки территории жилого комплекса в д.Фарафоново Борковского сельского поселения предусматривает размещение индивидуальной (коттеджной)  жилой застройки. В жилых домах  для отопления и горячего водоснабжения предусматривается установка индивидуальных котлов, работающих на природном газе.

Так же в жилых домах  газ используется на пищеприготовление.

В магазине для отопления предусматривается установка индивидуального котла, работающего на природном газе.

Согласно ТУ ОАО «Газпром газораспределение Великий Новгород» N18/5424 от 26.12.2013 подключение проектируемого газопровода предусматривается от газопровода высокого давления Р=1,2МПа, проложенного от ГРС «Ермолино» до д.Борки Новгородского района Новгородской области.

Газопроводы высокого давления прокладываются из труб ПЭ100 SDR9.

Газ высокого давления снижается в проектируемом ПРГ, располагаемом в районе врезки в существующий газопровод Р=1,2 МПа,  до среднего давления Р=0,3МПа и далее прокладывается с учетом перспективы газоснабжения населенных пунктов и промышленных площадок.  Газоснабжение индивидуальных жилых домов проектируемой  территории в д.Фарафоново осуществляется газом низкого давления, снижение давления газа предусматривается в проектируемом ПРГ, расположенным на территории жилого комплекса.

Газопроводы низкого давления прокладываются подземно вдоль проектируемых улиц в зеленой зоне.

Пункты  газорегуляторные приняты полного заводского изготовления с  отдельным блоком для систем телеметрии.

Газопроводы низкого давления прокладываются из труб полиэтиленовых ПЭ80 SDR17,6, газопроводы среднего давления, прокладываемые по территории застройки – из полиэтиленовых труб ПЭ80 SDR11. Вдоль газопроводов предусматривается  прокладка медного провода сечением 4 мм2.  Монтаж газопроводов  производится в траншею ниже глубины промерзания грунтов на  песчаную подушку  толщиной не менее 10см, а  после проведения испытаний  на 20см над верхней образующей трубы присыпаются песчаным грунтом с последующим уплотнением и   засыпкой грунтом мелких фракций.

При пересечении  газопроводами проезжей части дорог и улиц газопроводы прокладываются  в футлярах.

Расход газа на отопление, ГВС и пищеприготовление коттеджной застройки – 403,2 Нм3/час.

9.5. Электроснабжение

Существующее положение

По земельному участку проходит воздушная линия 10 кВ фидер №6 ПС 110/10 кВ «Борки». Других источников электроснабжения на земельном участке.

Проектное предложение

Источником покрытия электрических нагрузок микрорайона, в соответствии с ТУ №1714 от 16.04.2013г. производственного отделения «Ильменские электрические сети» является ПС 110/10 кВ «Борки».

В основу подсчета электрических нагрузок положены  укрупненные удельные показатели в соответствии с изменениями раздела 2 «Расчетные электрические нагрузки» инструкции по проектированию городских электрических сетей РД 34.20.185-94 утвержденные приказом Минэнерго России от 29 июня 1999 года №213, таблица 2.1.11 (дополнительная).

«Удельная расчетная электрическая нагрузка электроприемников коттеджей, кВт/ коттеджи» общей площадью от 150 до 600м2.

Расчеты выполнены для коттеджей с плитами на природном  газе.

Для электроснабжения КНС про 2 категории, на участке необходимо установить дизельную автоматизированную ДЭС.

Результаты расчета приведены в таблице.

Расчет электрических нагрузок и выбор мощности ТП для жилищно-коммунальной зоны.

| № п/п | Наименование потребителей | Количество потребителей | Расчетная нагрузка кВт | Выбранная ТП |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Трансформаторная подстанция №1 |  |  | КТП 400 кВА |
|  | Линия № 1 | 27 коттеджей | 85,5 |  |
|  | Линия №2 | 23 коттеджа | 78,2 |  |
|  | Линия №3 | 21 коттедж | 75,6 |  |
|  | Линия №4 | 16 коттеджей | 66,72 |  |
|  | Освещение |  | 7 |  |
| 2 | Трансформаторная подстанция №2 |  |  | КТП 400 кВА |
|  | Линия № 5 | 33 коттеджа | 95,9 |  |
|  | Линия № 6 | 28 коттеджей | 87,5 |  |
|  | Линия № 7 | КНС | 30 |  |
|  |  | магазин | 25 |  |
|  |  | 5 коттеджей | 37,5 |  |
|  | Освещение |  | 8,5 |  |

Линии 10 кВ выполняются изолированным проводом СИП-3 сечением 70мм2 с использованием части опор для совместной прокладки линии 10 кВ и 2-х линий 0,4 кВ выполняемых самонесущим проводом СИП-2 от ТП №1.

Линия 10 кВ для питания ТП №2 выполняется проводом СИП-3 сечением 70мм2 с использованием опор для совместной прокладки линии 10 кВ и одной  линии 0,4 кВ №7 выполняемой проводом СИП-2.

Для  молниезащиты линий 10 кВ на всех опорах 10 кВ устанавливаются длинно-искровые разрядники  с опусками к заземлителям.

# 9.6. Связь и сигнализация

Телефонизация

На проектируемом участке проводная связь отсутствует. Теелфонизация коттеджей осуществляется мобильной связью.

Радиофикация

Радиофикация коттеджей осуществляется использованием радиоприемников в диапазоне УКВ.

9.7. Инженерная подготовка территории

Инженерная подготовка территории  разработана на основании генерального плана и топографического плана участка. Вертикальная планировка  предусматривает максимальное сохранение рельефа. Проектные  отметки по оси проезжей части улиц намечены с учетом обеспечения нормативного поверхностного водоотвода.

На участках с плоским рельефом продольный профиль по лоткам проезжей части улиц рекомендуется выполнять «пилообразным». В пониженных местах устанавливаются дождеприемные колодцы. Проектом учтены отметки существующей дороги.

Предусмотрены минимальные подсыпки прилегающих к улицам территорий.

Планировочные отметки жилых домов при последующем проектировании должны быть назначены с учетом обеспечения нормативного поверхностного водоотвода в сторону улиц.

Поперечные профили улиц разработаны с учетом норм СП 42.13330.2011 табл.15.

В проекте принято покрытие проездов асфальтобетонное на прочном основании.

Расчет дорожной одежды выполнен на основании материалов ВСН 46-83 «Инструкция по проектированию дорожных одежд нежесткого типа».

Покрытие тротуаров – песчаная асфальтобетонная смесь.

Для обеспечения устойчивости и прочности покрытия, конструкция дорожной одежды проектируется с устройством дренажа мелкого заложения.

Трубы Ø 113/126мм (ПВХ) «WAVIN».

9.8. Дождевая канализация

Существующее положение

В настоящее время на территории проектируемой  территории дождевая канализация отсутствует.

Проектное предложение

Отвод дождевых и талых вод предусматривается осуществить сетью закрытых водостоков.

Намечено строительство сетей дождевой канализации Ø 458/400 – 688/600мм вдоль всех проектируемых улиц, к которым подключаются дренажи здания и дождеприемные  колодцы. Дождевая канализация прокладывается преимущественно в газоне.

Учитывая рельеф местности, запроектирован один бассейн стока – 11га.

Расчетный расход дождевых вод – 495 л/сек., предельный  расход дождевых вод, поступающий на очистные сооружения – 132 л/сек.

Выпуск дождевых  и талых вод осуществляется  в р.Березка.

На выпуске запроектированы очистные сооружения. Степень очистки предусмотрена до ПДК в воде водных объектов хозяйственно-бытового водопользования (см. раздел «Очистные  сооружения»). Проектом предусмотрена установка колодца для отбора проб.

Приняты  трубы Ø 400/349мм – полипропиленовые «Pragma» по ГОСТ Р 54475-2011.

Смотровые и дождеприемные колодцы запроектированы из сборного железобетона по типовому проекту 902-09, 22-84.

Глубина заложения сетей до 3,80м.

Уклоны трубопроводов 0,0015-0,02.

9.9 Очистные сооружения дождевых вод

Дождевые и талые воды с территории проектируемой застройки через дождеприемники собираются самотечными  коллекторами и отводятся на очистные сооружения.

Площадка с очистными сооружениями размещается у южной границы  участка.

1. Расход стоков на очистку			132,0 л/сек

2. Расход дождевого стока				495,0 л/сек

3. Суточный расход стоков				1565 м3/сут

4. Производительность очистных сооружений – 140 л/с.

5. Диаметр подводящего коллектора - 688/600 мм.

6. Сброс очищенного стока – в р. Березка

7.Степень очистки – по ПДК в воде водных объектов хозяйственно-бытового водопользования.

Состав очистных сооружений:

- Колодец распределительный FloTenk- RK-140/420, диаметр корпуса 1800мм,  высота 2800мм. – 1шт.

- Пескоотделитель FloTenk-OP-100, диаметр корпуса 3000 мм, длинной 14700 мм, объемом 100 м3, с двумя колодцами обслуживания КТ4 диаметром 1000 мм для глубины трассы 2100-2500 – 1 шт.

- Маслобензоотделитель FloTenk-OM-140, внутренним диаметром 3000 мм, длинной 9500 мм, производительностью 140 л/с, с колодцем обслуживания КТ4 диаметром 1000 мм для глубины трассы 2100-2500  – 1 шт.

- Сорбционный блок FloTenk-SB-140, внутренним диаметром 3000 мм, длинной 9800 мм, производительностью 140 л/с, с колодцем обслуживания КТ4 диаметром 1000 мм для глубины трассы 2100-2500   – 1 шт.

- Колодец отбора проб FloTenk-KK-600, диаметром 1800 мм, высотой 3100 мм – 1 шт.

- Колодец поворотный FloTenk-KP, диаметр 1000 мм, высотой 2500 мм – 1 шт.

Корпуса емкостных сооружений выполнены из стеклопластика производства «FloTenk», Россия.

10. Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

10.1 Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций

природного и техногенного характера

риски возникновения ЧС на транспорте:

- автомобильном

риски возникновения ЧС на потенциально опасных объектах:

- риски возникновения аварий на системах ЖКХ;

- риски возникновения аварий на электросетях;

- риски возникновения техногенных пожаров

10.2 Перечень существующих и возможных источников чрезвычайных ситуаций техногенного характера на проектируемой территории

- риски возникновения аварий на системах ЖКХ возможны (взрывы бытового газа в жилых домах);

- риски возникновения аварий на электросетях возможны, так как на проектируемой территории поселения имеются объекты энергообеспечения: ТП, воздушные электрические сети;

- риски возникновения техногенных пожаров (в зданиях жилого и общественного назначения) возможны

11. Охрана окружающей среды

На территории Новгородской области действует государственная программа Новгородской области «Охрана окружающей среды Новгородской области на 2014-2020 годы (утверждена Постановлением Администрации области от 28.10.2013г. №325)».

Программа разработана по следующим направлениям:

- «Регулирование качества окружающей среды»;

- «Особо охраняемые природные территории регионального значения и сохранение биоразнообразия»;

- «Охрана атмосферного воздуха»;

- «Охрана и воспроизводство объектов животного мира, рациональное использование охотничьих рсурсов».

Охране от загрязнения, порчи, повреждения, истощения, разрушения на территории Борковского СП подлежат:

- естественные экологические системы, озоновый слой атмосферы;

- земля, ее недра, поверхностные и подземные воды, атмосферный воздух, леса и иная растительность, животный мир, микроорганизмы, генетический фонд, природные ландшафты.

Граждане, ведущие сельское хозяйство, обязаны выполнять комплекс мер по охране почв, водоемов, лесов и иной растительности, животного мира от вредного воздействия стихийных сил природы, побочных последствий применения сложной сельскохозяйственной техники, химических веществ, мелиоративных работ и других факторов, ухудшающих состояние окружающей природной среды, причиняющих вред здоровью человека.

Перспективное сохранение земель рекреационного назначения общего пользования,  проектирование непрерывной системы озелененных территорий населённых пунктов и других открытых пространств, как источников оздоровления воздушного бассейна и улучшения экологической обстановки. В зеленых зонах запрещается хозяйственная деятельность, отрицательно влияющая на выполнение ими экологических, санитарно - гигиенических и рекреационных функций.

Гидрографическая сеть проектируемой территории представлена рекой Дубенка и рекой Берёзка.

Характеристика основных рек, ручьев проектируемой территории

Таблица 11.1

| Название реки, ручья, озера | Длина реки, ручья, км; площадь озера, км² | Водоохранная зона, м | Береговая полоса,м |
| --- | --- | --- | --- |
| р. Дубенка | 16 | 100 | 20 |
| Р. Березка | 16 | 100 | 20 |

Согласно ст.6 Водного кодекса Р.Ф. поверхностные водные объекты, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, являются водными объектами общего пользования, то есть общедоступными водными объектами, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом.

Полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет двадцать метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет пять метров.

В водоохранных зонах и прибрежных защитных полосах водных объектов устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности согласно п.п. 15,17 ст.65 Водного кодекса Р.Ф. от 03.06.2006г. №74-ФЗ.

В границах водоохранных зон запрещается:

1) использование сточных вод для удобрения почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах прибрежных защитных полос наряду с вышеуказанными ограничениями запрещается:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Согласно п.4 ст.67 Водного кодекса Р.Ф. от 03.06.2006г. №74-ФЗ на территориях, подверженных затоплению, размещение новых населенных пунктов, кладбищ, скотомогильников и строительство капитальных зданий, строений, сооружений без проведения специальных защитных мероприятий по  предотвращению негативного воздействия вод запрещается.

При осуществлении хозяйственной, управленческой и иной деятельности на территории Борковского сельского поселения, оказывающей воздействие на состояние окружающей природной среды, юридические и физические лица и граждане, лица без гражданства, обязаны руководствоваться следующими основными принципами:

- приоритетом охраны жизни и здоровья человека, обеспечения благоприятных экологических условий для жизни, труда и отдыха населения;

- научно обоснованным сочетанием экологических и экономических интересов общества, обеспечивающих реальные гарантии прав человека на здоровую и благоприятную для жизни окружающую природную среду;

- рациональным использованием природных ресурсов с учетом законов природы, потенциальных возможностей окружающей природной среды, необходимости воспроизводства природных ресурсов и недопущения необратимых последствий для окружающей природной среды и здоровья человека;

- соблюдением требований природоохранительного законодательства, неотвратимостью наступления ответственности за их нарушения;

- гласностью в работе и тесной связью с общественными организациями и населением в решении природоохранительных задач;

- международным сотрудничеством в охране окружающей природной среды.

Комплекс мероприятий по охране окружающей среды

А) по охране атмосферного воздуха

Основным источником загрязнения атмосферного воздуха района проектирования, как по факторам химического воздействия (выбросы загрязняющих веществ), так и по факторам физического воздействия (шумовое загрязнение) является существующая автомобильная дорога местного значения Борки-Сутоки, проходящая вблизи размещаемой индивидуальной жилой застройки. Проектом предусматривается строгое соблюдение требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» по устройству санитарно-защитных разрывов от автодороги.

В целях защиты атмосферного воздуха и улучшения качества воздушной среды в районе размещения перспективной жилой застройки проектом предусматривается проведение комплекса следующих градостроительных и эксплуатационно-технических мероприятий:

- формирование рациональной транспортно-планировочной структуры территории;

- размещение застройки с соблюдением санитарных разрывов от существующей автомобильной дороги;

- формирование системы зеленых насаждений, способствующей шумозащите, созданию тихих зон для отдыха населения;

- обеспечение акустического комфорта в помещениях применением шумозащитного остекления;

- централизованная газификация перспективной жилой застройки с установкой индивидуальных современных отопительных котлов, применение для целей отопления и горячего водоснабжения природного газа, являющегося наиболее экологически чистым топливом;

- применение современного технологического оборудования, отвечающего экологическим стандартам.

Б) по охране водных объектов

По проектируемой территории проходит водоохранная зона реки Дубенка и реки Берёзка, проектом планировки соблюден режим водоохранной зоны указанных рек.

На проектируемой территории водоснабжение застройки предусмотрено централизованное от сетей Великого Новгорода, канализование в сети Великого Новгорода.

Дождевая канализация предусмотрена закрытая, с отводом дождевых вод на очистные сооружения, выпуск дождевых стоков после очистки в р.Берёзка.

В) по охране почв и санитарной очистке территории

На проектируемой территории сбор твердых бытовых отходов (ТБО) предусматривается в контейнеры. Количество контейнеров и их местоположение будет определено при рабочем проектировнаии. Сбор и вывоз ТБО на территории Борковского СП производят УК ООО «Вече» и ОАО «Спецавтохозяйство».ТБО вывозятся на полигон Великого Новгорода, который расположен в Новгородском районе на 17-м километре Лужского шоссе в 1,8км от д.Нащи.

Проектный срок эксплуатации в составе 1-ой очереди – 26 лет, в настоящее время  планируется строительство и ввод II очереди полигона ТБО.

На проектируемых  территориях сбор ТБО будет осуществляться в контейнеры. Количество контейнеров и их местоположение будет определено  при рабочем проектировании.

12. Основные технико-экономические показатели проекта планировки

Таблица №12.1

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |
|  | Общая площадь земель в границах застройки | га | - | 33,6 |
|  |  | % | 100 | 100 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 1.1 | жилая зона | га | - | 15,6 |
|  |  | % от общей площади земель в установленных границах проекта | - | 46,42 |
| 1..2 | административно-деловая зона | га | - | - |
|  |  | (%) | - | - |
| 1..3 | производственная зона | га | - | - |
|  |  | (%) | - | - |
| 1.4 | зона инженерной инфраструктуры | га | - | 0,14 |
|  |  | (%) | - | 0,41 |
| 1..5 | зона транспортной инфраструктуры | га | - | 3,4 |
|  |  | (%) | - | 10,1 |
| 1.6 | рекреационная зона | га | - | 14,46 |
|  |  | (%) | - | 43,0 |
| 1.7 | зона сельскохозяйственного использования | га | - | - |
|  |  | (%) | - | - |
| 1.8 | зона специального назначения | га | - | - |
|  |  | (%) | - | - |
| 1..9 | зона военных объектов и режимных территорий | га | - | - |
|  |  | (%) | - | - |
| 1.10 | зона акваторий | га | - | - |
|  |  | (%) | - | - |
| 1.11 | зона фонда перераспределения земель | га | - | - |
|  |  | (%) | - | - |
| 1.12 | иные зоны | га | - | - |
|  |  | (%) | - | - |
| 2 | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |
| 2.1 | Общая численность постоянного населения | Тыс. чел. | - | 0,735 |
|  |  | % роста от существующей численности постоянного населения | - | - |
| 2..2 | Плотность населения | чел. на га | - | 45,7 |
| 3 | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |
| 3.1 | Средняя обеспеченность населения общей площадью | м2 / чел. | - | 23,1 |
| 3..2 | Общий объем жилищного фонда | Sобщ., тыс. м2 | - | 17,0 |
|  |  | кол-во домов | - | 147 |
| 3..3 | Общий объем нового жилищного строительства | Sобщ., тыс. м2 | - | 17,0 |
|  |  | кол-во домов | - | 147 |
|  |  | % от сущ. общ. объема жил. фонда | - | - |
| 3.4 | Общий объем убыли жилищного фонда | Sобщ., м2 | - | - |
|  |  | кол-во домов | - | - |
|  |  | % от общ. объема убыли жил. фонда | - | - |
| 3..5 | Существующий сохраняемый жилищный фонд |  |  |  |
|  |  | кол-во домов | - | - |
|  |  | % от общего объема сущ. жил. фонда | - | - |
| 4 | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |
| 4.1 | Общеобразователь ные школы | мест | - | - |
| 4..2 | Детские дошкольные учреждения | мест | - | - |
| 4..3 | Обьекты культурно-досугового назначения | мест | - | - |
| 4.4 | Объекты торгового назначения | м2 | - | 724 |
| 4..5 | Объекты общественного питания | мест | - | - |
| 5 | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность линий общественного пассажирского транспорта - автобус | км | - | - |
| 5.2 | Протяженность магистральных улиц и проездов |  |  |  |
|  | -всего в границах проекта | км |  | 2,95 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - дорог общего пользования | км | - | - |
|  | - магистральных улиц общегородского значения | км | - | - |
|  | - магистральных улиц районного значения | км | - | - |
|  | - улиц местного значения | км | - | 2,5 |
|  | - проездов | км | - | 0,45 |
| 5.3 | Из общей протяженности улиц и дорог улицы и дороги, не удовлетворяющие пропускной способности | % | - | - |
| 5.4 | Плотность сети линий наземного пассажирского транспорта в пределах центральных районов проекта | % | - | - |
| 5.5 | Количество транспортных развязок в разных уровнях | единиц | - | - |
| 5.6 | Средние затраты времени на трудовые передвижения в один конец | мин. | - | - |
| 6 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |  |
|  | Водопотребление | тыс. м3 в сутки | - | 0.26 |
|  | В том числе: |  |  |  |
|  | - на хозяйственно – питьевые нужды | тыс. м3 в сутки | - | 0.22 |
|  | - на производственные нужды и полив. | тыс. м3 в сутки | - | 0.4 |
|  | Среденсуточное водопотребление на 1 чел. | л./ сутки на чел. | - | 230 |
|  | Протяженность сетей | км | - | 6.0 |
| 6.2. | Канализация |  |  |  |
|  | Общее поступление сточных вод | тыс. м3 в сутки | - | 0.21 |
|  | Протяженность сетей | км | - | 4.1 |
| 6.3 | Электроснабжение |  |  |  |
|  | Потребность в электроэнергии | млн. кВт ч. в год | - | 3,16 |
|  | Протяженность сетей 0.4 кВт | км | - | 3,1 |
|  | Протяженность сетей 10 кВт | км | - | 0,6 |
| 6.4. | Теплоснабжение |  |  |  |
|  | Потребление тепла | Гкал в год | - | 7266,2 |
|  | Протяженность сетей | км | - | - |
| 6.5. | Газоснабжение |  |  |  |
|  | Потребность в газоснабжении | млн. м3 в год | - | 1,1 |
|  | Протяженность сетей | км | - | 5,3 |
| 7 | Ориентировочная стоимость строительства по мероприятиям реализации проекта |  |  |  |
| 7.1 | Всего | млн. руб. |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - жилищное строительство | млн. руб. |  |  |
|  | - социальная инфраструктура | млн. руб. |  |  |
|  | - транспортная инфраструктура | млн. руб. |  |  |
|  | - инженерное оборудование и | млн. руб. |  |  |
|  | благоустройство территории |  |  |  |
|  | - прочие | млн. руб. |  |  |
| 7.2 | Удельные затраты |  |  |  |
|  | - на 1 жителя | тыс. руб. |  |  |
|  | - на 1 кв.м. общей площади квартир жилых домов нового строительства | тыс. руб. |  |  |
|  | - на 1 га территории | тыс. руб. |  |  |

Приложение